# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：代县益民耐火材料厂新建设年产5万吨耐火材料项目

建设单位（盖章）：代县益民耐火材料厂

编制日期：二〇二一年四月

代县益民耐火材料厂新建设年产5万吨耐火材料项目环境影响报告表

补充修改情况说明

| 序号 | 专家意见中需要补充修改的内容 | 修改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复核项目区与代县生态经济区划分的符合性分析 | 已复核项目区与代县生态经济区划分的符合性分析，见P5-P7 |
|  | 结合项目区附近公路、村庄等设施，进一步分析项目选址的合理性 | 已结合项目区附近公路、村庄等设施，进一步分析项目选址的合理性，见P2 |
| 2 | 细化项目破碎工艺介绍，完善工艺流程中噪声产污环节的分析内容 | 已细化项目破碎工艺介绍，完善工艺流程中噪声产污环节的分析内容，见P13-P15 |
|  | 复核项目主要产品方案中产量与产率的参数指标值 | 已复核项目主要产品方案中产量与产率的参数指标值，见P9 |
|  | 复核噪声贡献值，补充叠加后环境影响分析，复核预测结果中的标准值参数 | 已复核噪声贡献值，补充叠加后环境影响分析，复核预测结果中的标准值参数，见P30 |
| 3 | 进一步完善项目施工期环境影响的回顾性调查，分析遗留环境问题 | 已进一步完善项目施工期环境影响的回顾性调查，分析遗留环境问题，见P21-P22 |
| 4 | 补充项目厂区厕所的设置内容 | 已补充项目厂区厕所的设置内容，见P8 |
|  | 对照项目平面布置图，复核项目主要建设内容一览表有关技术参数 | 已对照项目平面布置图，复核项目主要建设内容一览表有关技术参数，见P8 |
|  | 对照项目大气环境污染执行标准，复核大气污染防治措施的除尘效率，进而分析项目生产运行过程中大气污染物排放达标的保障性 | 已对照项目大气环境污染执行标准，复核大气污染防治措施的除尘效率，进而分析项目生产运行过程中大气污染物排放达标的保障性，见P25-P28 |
| 5 | 进一步优化项目生产设施及环保设施的平面布置 | 已优化项目生产设施及环保设施的平面布置，见附图4 |
|  | 完善、量化防治措施一览表内容 | -- |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 代县益民耐火材料厂新建设年产5万吨耐火材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2018-140923-30-03-007903 |
| 建设单位联系人 | 尹航 | 联系方式 | 13132520291 |
| 建设地点 | 山西省忻州市代县枣林镇段村南侧240米处 |
| 地理坐标 | E 113°05′24.79″，N 39°07′57.53″ |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | “27-60耐火材料制品制造-其他 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 山西省企业投资管理平台 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2018-140923-30-03-007903 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20.3 |
| 环保投资占比（%） | 10.2% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 √是：主体工程于2017年建设完成 | 用地（用海） 面积（m2） | 9369.2m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中鼓励类、限制类、淘汰类；故本项目属于允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 项目于2018年5月10日在山西省投资项目在线审批监管平台进行备案，项目编号：2018-140923-30-03-007903。 因此本项目符合国家和地方产业政策要求。 2、城市总体规划 根据《代县县城总体规划》（2000—2020），项目不在代县县城规划范围，其建设不违背当地城市建设及社会经济发展规划要求。 3、选址可行性分析 本项目位于代县枣林镇段村南侧240米处。厂区中心地理坐标为北纬39°8'0"，东经113°5'19"。项目北侧为108国道，国道两侧为绿化带，项目位于绿化带南侧，距离项目最近的村庄为项目西侧150m处的小敦素村，本项目实施了相应的污染治理措施后，工程对区域环境空气、声环境、生态环境均不会产生明显的影响，对区域环境质量影响较小。项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区等特别需要保护的区域，无重大环境制约因素。本项目距离最近的水源地为枣林镇集中供水水源地，位于项目东南部，坐标为东经 113°05′24.79″，北纬 39°07′57.53″，水源地开采类型为孔隙承压水，依据《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）要求，该水源地只划分一级保护区，一级保护区面积0.05km2，本项目距离该水源地为170m，不在其保护范围之内。因此，本项目选址合理。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》中坚守底线，严格保护的原则，牢固树立底线意识，将生态保护红线作为编制空间规划的基础。强化用途管制，严禁任意改变用途，杜绝不合理开发建设活动对生态保护红线的破坏。 本项目位于忻州市代县枣林镇段村南侧240米处，评价范围内无自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等敏感因素，因此，本项目建设不违背当地生态保护红线划分要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据代县2019年例行监测数据，代县NO2年平均质量浓度、CO日平均第95百分位浓度能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5、SO2年均浓度、O3最大8小时平均值第90百分位浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，判定评价区为不达标区。 地表水环境：根据忻州市水污染防治工作领导小组办公室《忻州市2020年11月及1-11月忻州市地表水环境质量情况通报》，2020年1-11月水质状况，代县桥水质III类，该区地表水环境质量一般。 声环境：本次评价委托山西菁茵环境监测有限公司于2020年12月27日对项目区声环境进行了现状监测，根据现状监测结果，各监测点位噪声值均达标，项目区环境声环境质量良好。 本项目采取环评提出的各项措施后，不会增加对区域环境的压力，不会影响区域环境质量，符合区域环境质量控制的要求。 （3）资源利用上线 本项目为耐火材料制造行业，采用先进的生产工艺减少对水、电及原材料消耗。不会突破区域资源利用上线要求。符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的政策，本项目不属于限制类和淘汰类，不涉及指导目录中规定的淘汰设备。因此，本项目符合国家产业政策要求。 因此，本项目的建设符合“三线一单”要求。 5、代县两区规划符合性分析 ①代县生态功能区划 根据《代县生态功能区划》，本项目位于“ⅠA代县中部平川区土壤保持生态功能小区”，该区面积为340.11 km2，位于代县中部，包括阳明堡镇、上馆镇、枣林镇的大部、雁门关镇南部及上磨坊乡北部。该区海拔在813～850m，属温带半干旱大陆性气候，年平均气温4.7°C-8.8°C，多年平均降水量为483mm，但年际变化较大，全年降水量主要集中在夏季（6-9月），约占全年降水量的75%-80%，年内四季分明，春季干旱多风，夏季东南季风盛行。该区主要的生态系统类型为农田生态系统。大部分为耕地，自然植被较少，除部分荒山和侵蚀较为严重的坡面杂生着一些白羊草等草本植物外，其余地带主要以旱生性农田杂草为主；农作物主要有玉米、小麦、谷子等粮食作物和药材等经济作物。 该区主要生态系统服务功能为土壤保持。 本区的主要生态环境问题是：①该区域的生态环境结构比较单一，主要为农田生态系统，造成了该区域生态环境结构不稳定，抵御自然灾害和生态破坏的能力比较弱；②由于该区域地处代县的平原地区，且周围多是农田区域，不合理的使用农药、化肥对居民饮用水安全和滹沱河流域水质产生了一定的威胁。 保护措施：①大力发展绿色农业，改变传统的靠农药、化肥提高农作物产量的做法，大力发展生态农业，发展生态农业不仅可以减少农业面源对居民饮用水的危害，而且可以增加该区域的生态结构稳定性，提高抵御生态破坏的能力；②减少农药化肥的使用量，推广生物农药和农家肥，提高土壤有机质的保有量，并推广生态农业技术，提高农作物产量。 发展方向：建立生态农业基地和农业循环经济基地，发展无公害、绿色和有机食品生产，促进农业向高产、优质、低耗的方向发展。 本项目经采取环评提出的各项环保措施后，各种污染物均能做到达标排放，对周围环境影响较小，不违背该生态功能区生态环境保护措施与发展方向。代县生态功能区划见附图7。 ②代县生态经济区划 根据《代县生态经济区划》，本项目位于“ⅢA-3上磨坊枣林南部农副产品加工业生态经济区”，该区域面积为 56.62 km2，位于上磨坊乡和枣林乡南部平川地区。该区域开发密度也比较高，经济发展比较快，资源环境承载能力有所下降，因此，被划入优化开发区。该区属温带半干旱大陆性气候，年平均气温4.7°C-8.8°C，多年平均降水量为483mm，但年际变化较大，全年降水量主要集中在夏季（6-9月），约占全年降水量的75%-80%，冬春雨雪稀少，春旱经常发生。该区域位于上磨坊乡和枣林乡南部河谷盆地，是粮食作物、经济作物的集中产地。代县作为全省的优质油料基地重点县之一，按照省、市的安排，在县委、政府高度重视下，专门成立了领导组并出台了实施方案，2008年集中精力在平川的上磨坊乡、枣林镇两个乡镇安排了优质油料工程0.2万亩,占全县油料面积的29%，平均亩产152.6公斤，总产30.5万公斤。 该区域属于代县中部平川区土壤保持生态功能小区，生态环境敏感性为轻度敏感，生态服务功能重要性为比较重要，生态功能要素综合值较低。 主要生态环境问题是：工矿企业发展造成的生态环境破坏比较严重，由于该区矿产资源比较丰富，矿业企业也较多，其工艺比较简单，而且环保措施不健全，尾矿和废水乱排对区域环境造成了一定的影响；另一方面，区内多是农田区域，不合理的使用农药、化肥造成了农业面源污染。 生态环境保护要求：①规范当地矿产的开采行为，对灾害区要及时地落实生态建设方案，采取生物修复措施，做好土地复垦工作；②调整产业结构，逐步淘汰高耗能、低效益的污染工业企业，合理处置企业产生的废弃物；③加大工业污水和生活污水的治理力度；④通过采用精选优种、标准化育苗、测土配方施肥、生物有机肥混用、无公害病虫害综合防治等技术组装配套，以进一步提高蔬菜的品质；⑤在畜牧业发展过程中，努力做到种养结合，配套耕地来有效地消纳和降解养殖产生的粪便，建立集养殖、沼气、种植、加工于一体的生态经济模式，把农业生产、农村建设与养殖业建设有机结合起来。 产业发展方向：①该区域不仅是粮食作物、经济作物的集中产地，也是居民聚居的地方，劳动力相对集中，具有农副产品加工业发展的天然优势。因此大力发展农副产品加工业，逐步建立以农副产品加工为主的产业结构；②优化产业布局，规划工业用地集中布置到工业园区内，积极发展生态工业。 本项目为破碎筛分铝矾土熟料项目，在严格执行环评提出的各项环保措施后，对区域环境影响较小，不违背该生态经济功能单元的相关要求。代县生态经济区划见附图8。 故项目的建设符合代县生态功能区划和代县生态经济区划。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容 表1 项目主要建设内容一览表 类别 建设内容 备注 主体工程 鄂式破碎筛分车间 全封闭车间330m2（30m×11m），车间内包括1台鄂式破碎机和1台筛分机 已建 巴码克、雷蒙磨车间 全封闭车间1000 m2，车间内包含1条巴码克生产线及1条雷蒙磨生产线 已建 储运工程 原料库 设置2个全封闭原料库，建筑面积692.5m2（12.5m×25m+38m×10m） 已建 成品库 设置2个全封闭成品库，建筑面积692.5m2（12.5m×25m+38m×10m） 已建 辅助 工程 办公生活区 1层砖混结构建筑，建筑面积500m2。 已建 磅房 占地面积100m2 已建 公用 工程 给水 自备水井 已建 排水 生活污水直接用于厂区道路洒水。 已建 供电 电源引自段村供电系统，厂内设一台315KVA变压器 已建 供暖 办公区冬季采暖使用电暖 已建 环保 工程 大气 运输过程 厂区道路、地面进行硬化，并对厂区道路及沿线公路定期洒水，及时清理路面。同时车辆加盖篷布，限制超载，限制车速，及时清洗轮胎 新建 原料、成品堆存 设置全封闭原料库、成品库 已建 上料 对上料口进行半封闭，同时铲装过程位于全封闭车间内操作 已建 颚式筛分破碎 全封闭车间，设置2台集尘罩和一台布袋除尘器进行收尘，废气经15m高排气筒外排 新建 雷蒙磨、巴码克破碎筛分 全封闭车间，雷蒙磨通过吸尘管收集粉尘，巴马克破碎机及筛分机上设置集尘罩，共2台，粉尘经收集后通过一台布袋除尘器处理，废气经15m高排气筒外排 新建 皮带输送 皮带全封闭，同时采用圆筒竖状彩钢板设置出料口，以减少落料点高度 新建 废水 生活污水 项目生活用水量小，水质简单，直接泼洒抑尘；设置旱厕，定期清掏，作为农肥利用于就近村庄农田 已建 初期雨水 厂区低洼处设置200m3初期雨水收集池 新建 固废 除尘器除尘灰 除尘灰厂作为产品外售 新建 生活垃圾 垃圾箱集中收集后定期运往当地环卫部门统一处理 新建 废机油 设1个5m2危废暂存间，经密封容器收集后储存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 新建 噪声防治工程 选择低噪声设备，进行基础减震，隔声、绿化降噪 新建 2、工程产品方案及规模 1）建设规模 年破碎加工铝矾土熟料5万吨。 2）产品方案 根据《高铝矾土熟料》（YB/T 5179-2005）中理化指标要求，工程产品方案见下表。 表2 主要产品方案 产品 工艺 粒径 产量（万吨/年） 产率（%） 铝矾土熟料 雷蒙磨 70-325目 1.0 20% 巴马克破碎 0-25mm 1.5 30% 鄂式破碎 0-30mm 2.5 50% 3、工程原、辅材料成分 工程铝矾土熟料全部由本地区供应，主要来源为附近周边耐火材料厂，供应充足，且铝矾土性能好，根据《高铝矾土熟料》（YB/T 5179-2005）中理化指标要求，本项目铝矾土熟料产品等级多为60级，其理化指标见表3。 表3 铝矾土熟料理化指标 代号 化学成分（质量分数）（%） 体积密度 （g/cm3） 吸水率 （%） Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO+MgO K2O+Na2O GL-60 60-70 ≤2.0 — ≤0.6 ≤0.6 ≥2.65 ≤5.0 工程主要原、辅材料用量见表4。 表4 工程主要原、辅材料用量及动力消耗估算表 类别 序号 名称 单位 年用量 来源 原辅材料 1 铝矾土熟料 t/a 50000 周边耐火材料厂 燃料和动力 2 电 万Kwh/a 50 段村供电管网 4、工程生产设备 工程主要生产设备见表5。 表5 工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 1 巴码克破碎机 PL-700 1台 / 2 颚式破碎机 PE400×600 1台 / 3 雷蒙磨 5R4199 1台 / 4 筛分机 3台 / 5 皮带输送机 5.5kw 3套 / 6 装载机 Z30 1辆 / 7 旋风卸料器 1台 / 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 生活用水 工程用水主要为生活用水，厕所为旱厕，用水由厂区自备井提供，可满足用水需要。 工程员工为附近村民，厂内不设食宿、洗浴，厕所使用旱厕。生活用水主要为员工的饮用水和洗漱用水，用水量按照30L/d·人计，本项目劳动人员10人，即生活用水量为0.3m3/d，则年用水量为90m3/a。 绿化用水 本项目设置绿化面积500m2，绿化用水量按0.28m3/m2·a计，则绿化用水量为：0.28m3/m2·a×500m2=140m3/a，日消耗绿化用水约0.67m3/d。 道路洒水 本项目道路面积约500m2，道路洒水用水量按1.5L/m2·d计，则道路洒水用水量为：1.5L/m2·d×500m2=0.75m3/d，年消耗道路洒水用水量约225m3/d。 ②排水 工程全厂排水采用雨污分流制，雨水经雨水渠排走。 工程生活污水量按照用水量的80%计，则本厂区职工生活污水产生量为0.24m3/d，由于产生量较小且水质简单，直接用于道路洒水抑尘。 工程用水情况分析见表6。 表6 工程用水情况分析 用水项目 用水定额 数量 用水量 （m3/d） 年用水量 m3/a 排放系数 （%） 排水量 （m3/d） 年排水量 m3/a 备注 职工生活用水 30L/人·d 10人 0.3 90 80 0.24 72 300天 绿化用水 0.28m3/m2·a 500m2 0.67 140 / 0 0 210天 道路洒水 1.5L/m2·d 500m2 0.75 225 / 0 0 300天 合计 采暖期 / / 1.05 315 / 0.24 72 / 非采暖期 1.19 343 / 0.24 72 / 图1 本项目非采暖期水平衡图 单位：m3/d 图2 本项目采暖期水平衡图 单位：m3/d （2）供热 冬季供暖采用电暖。 （3）供电 接自段村供电系统。厂内设一台8315KVA变压器，可满足本工程需要。 6、劳动定员及工作制度 工程工作制度：年工作日300天，每天工作8小时。 劳动定员：本次工程生产人员10人，其中管理人员2人，生产人员8人。 7、总平面布置 布置原则：A、满足工艺生产要求，使工艺管线短捷，物流顺畅。B、结合厂区现状，因地制宜进行布置，并满足运输要求。 本项目总图布置按功能划分，分为生产区和办公生活区。厂区大门朝东，办公区位于厂区东北侧，巴马克、雷蒙磨车间位于厂区东南侧，鄂破车间位于原料库南侧，原料库、成品库分别设置在破碎车间一侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、雷蒙磨生产线 图3 雷蒙磨生产工艺图 雷蒙磨生产工艺简述： 铝矾土熟料经汽车运输至原料库后，经装载机运送至入料口，铲装过程位于全封闭车间内操作，原料进入斗提机至原料仓，物料经悬挂于原料仓下的电磁振动给料机均匀给料至雷蒙磨主机，物料通过磨辊与磨环的碾压，经过分析机分选，达到70目-325目的则经集粉器收集，由旋风下料机出料，其余的则继续碾磨，出料口设置布袋，直接袋装，由叉车运送至成品库。本机整个气流系统是密闭循环的，并且是在负压状态下循环流动的，为保证雷蒙磨处于负压，多余的气体经布袋除尘器处理后排放至大气。 2、巴码克生产线 图4 巴码克生产工艺图 巴码克生产工艺简述： 铝矾土熟料经汽车运输至原料库后，经装载机运送至至巴码克破碎机进行破碎，物料由巴马克破碎机器上部垂直落入高速旋转的叶轮内，在高速离心力的作用下，与另一部分以伞状形式分流在叶轮四周的物料产生高速撞击与粉碎，物料在互相撞击后，又会在叶轮和机壳之间以物料形成涡流多次的互相撞击、摩擦而粉碎，从下部直通排出，形成闭路多次循环，破碎后的物料通过皮带进入筛分机进行筛分，规格为0-25mm，筛上物返料进入巴码克破碎机，筛下物作为成品袋装入库。 3、鄂式破碎生产线 图5 颚式破碎生产工艺图 鄂式破碎生产工艺简述： 铝矾土熟料经汽车运输至原料库后，由装载机上料进入颚式破碎机进行初级破碎，鄂式破碎机工作时，活动鄂板对固定鄂板作周期性的往复运动，时而靠近，时而离开。当靠近时，物料在两鄂板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎；当离开时，已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出，通过皮带经过进入筛分机进行筛分，规格为0-30mm，筛上物返料进入鄂式破碎机，筛下物作为成品进入成品库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目已开始建设。其中主体工程及储运工程都已建设完成；其中环保工程未建设。 1、已建工程存在的环境问题及整改措施 ①生活垃圾 本项目厂区未建设垃圾筒，不符合要求，本次环评要求其在厂区各处合理放置垃圾筒。 ②危险废物 本项目设备维修会产生废机油及废机油桶，为危险废物，未设置危险废物暂存间，不符合要求，本次环评要求设置1个5m2危废暂存间，废机油、废机油桶经密封容器收集后储存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 ③鄂式破碎筛分工序 本项目鄂式破碎筛分车间设有1台鄂式破碎机和1台筛分机，在破碎筛分工序会产生粉尘，已建工程未建设环保措施，本次环评要求其设置集尘罩，通过布袋除尘器对废气进行处理，并经15m高排气筒排放。 ④巴码克破碎筛分废气处理措施 本项目巴码克破碎筛分车间设有1台巴码克破碎机和1台筛分机，在破碎筛分工序会产生粉尘，已建工程未建设环保措施，本次环评要求其设置集尘罩，通过布袋除尘器对废气进行处理，并经15m高排气筒排放。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本次评价收集了代县2019年环境空气质量例行监测数据，根据例行监测数据对评价区环境空气质量进行现状评价。监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO。代县例行监测点位监测结果见下表。 表7 代县2019年例行监测数据 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年均浓度 85 60 141.67% 超标 NO2 年均浓度 36 40 90% 达标 PM10 年均浓度 76 70 108.57% 超标 PM2.5 年均浓度 40 35 114.29% 超标 CO 24小时平均 3.3mg/m3 4mg/m3 82.5% 达标 O3 8小时平均浓度 166 160 103.75% 超标 根据收集的代县2019年监测结果，代县NO2、CO能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，SO2、PM2.5、O3、PM10超标，判定评价区为不达标区。 同时，本次评价委托山西菁茵环境监测有限公司于2020年12月20日-12月27日对项目区大气环境进行了现状监测，监测结果见下表。 表8 环境空气监测结果一览表 单位：mg/m3 监测点位 厂区内 监测日期 监测项目 监测浓度 标准值 达标情况 12月20日 TSP 0.254 0.3 达标 12月21日 0.232 达标 12月22日 0.270 达标 12月23日 0.276 达标 12月24日 0.258 达标 12月25日 0.242 达标 12月20日 0.218 达标 根据现状监测结果，项目监测点位TSP连续七日监测数据均达标，项目区环境大气环境质量良好。 2、地表水环境 根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）本项目东南侧1,5km处为滹沱河，属于海河流域滹沱河水系滹沱河干流下茹越水库出口-济胜桥河段，水环境功能为重要源头水保护区，水质要求Ⅱ类，执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) Ⅱ类标准要求；根据忻州市水污染防治工作领导小组办公室《忻州市2020年11月及1-11月忻州市地表水环境质量情况通报》，2020年1-11月水质状况，代县桥水质III类，（代县桥断面1-11月总磷超标，1-11月总磷月均值为0.132mg/L（目标值为≤0.1mg/L），说明地表水水质一般。 3、声环境 为了解评价区声环境质量现状，本次评价委托山西菁茵环境监测有限公司于2020年12月27日对项目区声环境进行了现状监测，监测结果见下表。 表9 噪声现状监测统计结果 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 监测时段 Leq 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 2020.12.27 1# 昼间 58.8 4a类标准 70 夜间 48.7 55 2# 昼间 57.7 2类标准 60 夜间 46.8 50 3# 昼间 56.7 2类标准 60 夜间 47.4 50 4# 昼间 57.5 2类标准 60 夜间 46.7 50 5# 昼间 48.5 2类标准 60 夜间 39.4 50 根据现状监测结果，各监测点位噪声值均达标，项目区环境声环境质量良好。 4、生态环境 工程附近以自然生态环境为主，自然植被以野草为主，相间有少量灌木丛，生态环境一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，评价区域内无国家重点及省级风景区、历史文化遗迹等保护区（地），属于农村地区，无特殊环境空气敏感因素。具体环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标列表 环境要素 保护对象 经度（°） 纬度（°） 相对位置 保护目标 方位 距离（km） 空气 段村 113.095558 39.138382 N 0.24 《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准 沱阳村 113.099785 39.131059 ES 0.33 小敦素村 113.088927 39.133389 W 0.15 声环境 本项目厂界50米范围内无村庄等声环境保护目标 地下水 枣林镇集中供水水源地 113.090219 39.132647 ES 0.17 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准 生态 本项目新增用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 根据“忻环发（2019）30号”文，本项目厂区有组织、无组织颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2和表3规定的排放限值，标准值见下表。 表11 水泥工业大气污染物排放标准 污染物项目 生产工序或设施 限值 颗粒物 厂界 0.5mg/Nm3 破碎、筛分等 10mg/Nm3 2、噪声 本项目营运期厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准，见下表。 表12 工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB 类别 昼间 夜间 备注 2类 60 50 项目东、南、西侧执行 4类 70 55 项目北侧执行 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，见下表。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级LAeq：dB 昼 间 夜 间 70 55 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，本项目属于《国民经济行业分类》中制造业中的耐火材料制品制造，其新增主要污染物需取得污染物排放总量指标。本项目污染物排放量总计为：工业粉尘：0.718t/a。 2021年1月27日，忻州市生态环境局代县分局下发《代县建设项目主要污染物总量核定表（0067号）》文件，核定总量粉尘0.718t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，本项目主体，辅助，储运工程已建成，环保工程未建设，本项目施工期建设主要为环保设施的安装，工程量较小，施工期较短，经现场踏勘，不存在原有环境遗留问题。本项目建设期为2个月，本项目施工活动主要包括环保设备的安装，无土建工程。施工期的产污环节主要是设备安装施工噪声、各类建筑垃圾及施工人员的生活垃圾、生活污水等。 1.水污染物 施工过程产生的废水主要包括施工人员少量的生活污水。施工场地内使用旱厕，生活污水产生量很少，一般就地泼洒。 采取以上措施后，本工程建设期水环境影响较小。 2.固体废物 施工期固体废物主要是建筑过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 本项目施工期间环保设施建设会产生少量的建筑垃圾。为减少施工期固体废物对环境的影响，采取以下措施： ①设置指定的渣土堆放点，并采取临时挡墙、遮盖等措施，防止雨季的流失； ②在渣土装卸过程中，要辅以洒水抑尘，减少对大气环境的影响； ③建筑垃圾中可利用部分由施工单位在施工中回收运回基地，渣土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设，剩余的建筑废料运送到建筑垃圾处理厂进行处理。 ④工程施工期结束后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将施工场地的剩余建筑垃圾、渣土等处理干净，做到“工完、料尽、场地清”。 生活垃圾以有机污染物为主，少量以无机污染物为主，随意堆放将影响周围环境。施工现场应设垃圾桶，将产生的生活垃圾收集，并环卫部门指定的地点交由环卫部门处置，对环境影响较小。 采取以上措施后，固体废弃物的排放对环境影响较小。 3.噪声 施工期噪声主要是建筑过程中机械设备产生的噪声。主要噪声源为运输车辆、各类设备噪声等，噪声级在85～95dB(A)之间。 环评要求建设单位采取以下防治措施来减轻噪声对周围环境的影响。 （1）降低施工设备噪声：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；对动力机械、设备加强定期检修、养护； （2）对位置相对固定的机械设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； （3）按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； （4）在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间施工。 （5）运输车辆在经过周围村庄时应限制车速，尽量减少鸣笛。 采取以上噪声防治措施后，不会对周围敏感点产生较大影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 表14 废气产污节点、污染物及污染物治理设施信息表 产排污环节 污染物种类 污染物产生量和浓度 排放形式 污染物治理设施 处理能力 收集效率 治理工艺去除率 设施可行性 有组织排放口编号 有组织排放口名称 污染物排放浓度 污染物排放量 排放标准 运输过程 颗粒物 1.0 无组织 厂区道路、地面进行硬化，并对厂区道路及沿线公路定期洒水，及时清理路面。同时车辆加盖篷布，限制超载，限制车速，及时清洗轮胎 / / 80% 是 / / / 0.2t/a 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1和表3规定的排放限值 原料、成品堆存 颗粒物 3.0 无组织 设置全封闭原料库、成品库 / / 90% 是 / / / 0.3t/a 上料 颗粒物 0.5 无组织 对上料口进行半封闭，同时铲装过程位于全封闭车间内操作 / / 80% 是 / / / 0.1t/a 颚式筛分破碎 颗粒物 7.2 无组织 全封闭车间，设置2台集尘罩和一台布袋除尘器进行收尘，废气经15m高排气筒外排 / / 95% 是 / / / 0.36t/a 颗粒物 3000mg/m3，144t/a 有组织 / 95% 99.7% 是 DA001 鄂式破碎筛分排放口 8.55mg/m3 0.41t/a 雷蒙磨、巴码克破碎筛分 颗粒物 5.4 无组织 全封闭车间，雷蒙磨通过吸尘管收集粉尘，巴马克破碎机及筛分机上设置集尘罩，共2台，粉尘经收集后通过一台布袋除尘器处理，废气经15m高排气筒外排 / / 95% 是 / / / 0.27t/a 颗粒物 3500mg/m3，108t/a 有组织 / 95% 99.7% 是 DA002 雷蒙磨、巴码克破碎筛分排放口 8.55mg/m3 0.308t/a 皮带输送 颗粒物 少量 无组织 皮带全封闭，同时采用圆筒竖状彩钢板设置出料口，以减少落料点高度 / / / 是 / / / 少量 表15 大气排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 污染物种类 排放口地理坐标 年排放小时数（h） 排放速率g/s 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 经度 纬度 DA001 鄂式破碎筛分排放口 有组织排放口 颗粒物 113.094726 39.134255 2400 0.047 15 0.8 20 DA002 雷蒙磨、巴码克破碎筛分排放口 有组织排放口 颗粒物 113.095719 39.133714 2400 0.36 15 0.8 20 表16 废气监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 鄂式破碎筛分排放口 颗粒物 1次/年 雷蒙磨、巴码克破碎筛分排放口 颗粒物 1次/年 厂界无组织（上风向1个测点，下风向4个测点） 颗粒物 1次/年 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气污染源分析 本项目运营期对大气的影响主要表现为原料成品厂内运输过程产生的扬尘、原料堆场产生的扬尘、装载机上料和颚式破碎过程产生粉尘、巴码克破碎过程产生粉尘、三个分级筛及雷蒙磨生产过程产生粉尘。 1.1原料成品厂内运输过程产生的扬尘 本项目原料进厂采用汽车运输，原料主要来企业周边耐火材料厂。 原料、产品在运输过程产生道路扬尘。计算公式如下： 式中：——道路扬尘量（kg/km·辆）； ——总扬尘量（kg/a）； ——车辆速度（20km/h）； ——车辆载重（25T/辆）； ——路面灰尘覆盖量（1kg/m2）； ——运距（0.1km）； Q——运输量（3.28×104t/a） 经上述公式计算得出本项目道路扬尘产生量为1t/a。评价要求为项目厂区道路、地面进行硬化，并对厂区道路及沿线公路定期洒水，及时清理路面。同时车辆加盖篷布，限制超载，限制车速，及时清洗轮胎。其抑尘效率可达80%，经治理后道路扬尘0.2t/a。 1.2原料、成品堆存产生的粉尘 堆场扬尘公式为： 计算参数： Q1——原料堆起尘量，(mg/s)； W——物料湿度，(1.5%)； ω——空气相对湿度，(54%)； S——堆面积； U——起尘风速，(4m/s)； f——频率，4m/s以上风速频率为16.8%。 经类比计算，原料扬尘产生量为3t/a。环评要求设置全封闭原料库，同时对原料库地面进行硬化，采取此措施后，减少扬尘量90%以上，采取措施后原料区无组织排放量为0.3t/a。 本项目成品三种，小于25mm的产品堆放在全封闭成品库，200目和235目产品袋装入库，产品储存时扬尘产生量较小，不会对周围环境产生明显影响。 1.3上料过程产生的粉尘 本项目原料由装载机从原料库运送至上料口，在上料过程中，会产生粉尘，粉尘产生量依据《空气污染排放和控制手册》(美国环境保护局编著，张良璧等译，中国环境科学出版社)提供的数据计算，产污系数为0.01kg/t，拟建项目转运量为5万t，则粉尘产生量为0.5t/a。 本次环评要求对上料口进行半封闭，同时铲装过程位于全封闭车间内操作，经采取上述措施后，抑尘效率可达80%以上，抑尘后无组织排放量为0.1t/a，产生量较小，对环境影响较小。 1.4颚式破碎筛分过程产生粉尘 在原料进行颚式破碎、筛分过程会产生大量的粉尘，该工序年运行300天，每天8小时，在1台颚式破碎机和1台筛分机上方分别设置矩形集气罩（2.5m×2m），罩口风速取1.0m/s，则颚式破碎机、筛分机所需风量取18000Nm3/h。考虑到除尘器漏风系数，本项目采用风量为20000m3/h的风机负压收尘，过滤面积为416.7m2，过滤风速为0.8m/min。粉尘经过布袋除尘器（1套）+15m排气筒进行处理，集尘效率为95%，布袋除尘器除尘效率取99.7%。类比同类项目，进入布袋除尘器前的粉尘浓度为3000mg/m3。 粉尘的产生量为：3000mg/m3×20000m3/h×300d×8h=144t/a； 粉尘的有组织排放量为：144t/a×95%×（1-99.7%）=0.41t/a； 根据计算，本项目鄂式破碎筛分粉尘产生量为144t/a，排放量为0.41t/a，排放浓度为8.55mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物排放限值要求，实现达标排放。 集尘罩的集尘效率为95%，车间对其抑制作用为95%，无组织排放量为0.36t/a。 1.5雷蒙磨、巴码克破碎筛分过程产生粉尘 雷蒙磨、巴码克破碎筛分过程会产生大量的粉尘，该工序年运行300天，每天8小时。 雷蒙磨置于封闭车间内，雷蒙磨工作过程为物料送入主机磨室内进行研磨，粉磨后的物料被风机气流送入选粉分级机进行分级，在选粉机叶轮的作用下，不符合细度要求的物料落入磨室内重新碾磨，符合细度要求的物料则随气流经管道进入旋风集粉器内，进行分离收集，经排料装置排出即为成品粉体。该系统整体密闭，为气流内循环系统。可通过调整风机与主机间的余风管来达到气流的平衡，并将多余的气体经除尘器除尘后排放。 雷蒙磨通过吸尘管收集粉尘。雷蒙磨所需风量为5000Nm3/h。 环评要求建设单位在巴码克破碎机和筛分机上方分别设置集尘罩，共设置2台。集尘罩面积为1m2，罩口风速取1.0m/s，则巴马克破碎机、筛分机所需风量取7200Nm3/h。 以上收集的粉尘经过布袋除尘器（1套）+15m排气筒进行处理。 考虑到除尘器漏风系数，本项目采用风量为15000m3/h的风机负压收尘，过滤面积为312.5m2，过滤风速为0.8m/min，集尘效率为95%，布袋除尘器除尘效率取99.7%。类比同类项目，进入布袋除尘器前的粉尘浓度为3000mg/m3。 粉尘的产生量为：15000m3/h×3000mg/m3×300d×8h=108t/a； 粉尘的有组织排放量为：108t/a×95%×（1-99.7%）=0.308t/a； 根据计算，本项目雷蒙磨、巴马克破碎筛分粉尘产生量为108t/a，排放量为0.308t/a，排放浓度为8.55mg/m3。能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物排放限值要求，实现达标排放。 集尘罩的集尘效率为95%，车间对其抑制作用为95%，无组织排放量为0.27/a。 1.6皮带输送粉尘 该项目生产过程中，针对皮带运输过程中产生的粉尘，增加彩钢板全封闭措施。采取措施后皮带运输过程产生的扬尘对大气环境影响影响不明显。 成品由皮带输送至成品库时，采用圆筒竖状彩钢板设置出料口，以减少落料点高度，减少扬尘污染。该环节产尘量很小，本次评价对此部分产尘量忽略不计。 综上所述，本项目在采取评价要求的环保措施以后，各污染物均可达标排放，建设项目对大气环境的影响是可以接受的 二、废水 表17 水环境污染物排放情况一览表 产排污环节 类别 污染物种类 污染物产生量及浓度 污染物治理设施 废水排放量 污染物排放量和浓度 排放方式 排放去向 排放规律 排放口基本情况 排放标准 名称 工艺 处理能力 治理效率 是否为可行技术 编号 名称 类型 地理坐标 员工生活 生活污水 COD、SS、氨氮等 0.24m3/d / / / / 是 0.24m3/d / 无 不外排 / / / / / / 初期雨水 初期雨水 悬浮物 / 初期雨水池 一级处理—沉淀 / / 是 / / 无 不外排 / / / / / / 1、生活污水 本项目用水主要是职工生活用水。生活用水量按每人每天30L计，本次新增劳动人员10人，即生活用水量为0.3m3/d，则年用水量为90m3/a。 项目产生的废水污染物主要为生活废水，污染物种类有COD、SS、氨氮等，生活污水产生量按用水量的80%计，则本厂区职工生活污水产生量为0.24m3/d，72m3/a。本项目生活污水量少。且水质简单，直接用于泼洒抑尘。 2、初期雨水 厂区地势低洼处设置初期雨水收集池一座，初期雨水容积按项目所在区域暴雨流量公式下面公式计算： 其中：Q——设计雨水流量（L/s） q——设计暴雨强度（L/S●公顷） φ——径流系数（取0.9） f——汇水面积（项目占地面积0.9hm2） T——重现期，单位:年，本次计算取T=2年； t——收集时间（15分钟） 根据以上公式计算得出15分钟最大降雨量为152.76m3，厂区初期雨水收集池容积为200m3，能够满足初期雨水收集要求。项目初期雨水收集后，在初期雨水收集池中沉淀，用于道路洒水抑尘，可保证初期雨水不外排。 本项目在采取以上措施后，对周围地表水环境影响较小。 三、噪声 1、噪声源 本项目主要的噪声源为装载机、破碎机、筛分机、旋风卸料器、风机等。其声压等级为80-95dB（A）。项目拟通过采取基础减振、定期维护等噪声防治措施，噪声可削减 15～25dB(A)。项目主要设备类比噪声值及相关情况统计见表18。 表18 项目主要设备噪声统计表 序号 噪声源 数量 噪声值dB(A) 排放方式 控制措施 治理后排放量dB(A) 1 巴码克破碎机 1台 85~95 间断 置于室内，选用低噪设备，设备进行基础减震措施，加强管理 70 2 颚式破碎机 1台 85~95 间断 70 3 雷蒙磨 1台 85~95 间断 70 4 筛分机 3台 80~90 间断 65 5 装载机 1辆 80~90 间断 65 6 旋风卸料器 1台 80~90 间断 65 7 风机 2台 85~95 间断 进出口安装消音器，基础减振 70 2、监测计划 噪声监测要求见表19 表19 噪声监测要求 监测点位 监控项目 监测频率 厂界东、南、西、北各1个点 Leq（dB(A)） 每季监测一次 3、噪声预测结果 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的影响值。预测结果见表20。 表20 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 监测 点位 昼间 夜间 预测值 标准 超标 情况 预测值 标准 超标 情况 北厂界 59.6 70 达标 48.7 55 达标 东厂界 58.3 60 达标 46.8 50 达标 南厂界 58.5 60 达标 47.4 50 达标 西厂界 59.4 60 达标 46.7 50 达标 由上表预测结果可知，厂界四周噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值，可以达标排放。 四、固体废物 项目建成运营后的主要固体废物是生产过程中产生的除尘灰和生活垃圾及设备维修产生的废机油、废机油桶等。 表21 项目固废产生及处置情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 固体废物产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 环境管理要求 破碎、筛分 除尘灰 一般I类固体废物 / 固态 / 238.68 / 作为产品直接外售 238.68 / 员工生活 生活垃圾 一般I类固体废物 / 固态 / 1.5 封闭式垃圾桶 环卫部门统一处置 1.5 / 设备维修保养 废机油、废机油桶 危险废物（HW08） 多环芳烃、烯烃、苯系物、酚类等 油 状 毒性 0.01 暂存于危废暂存间，后交有资质单位处置 0.01 明确危险废物堆放方式、警示标识等，加强日常危废管理，做好台账记录及存档 1、除尘灰 本项目袋式除尘器产生的除尘灰约238.68t/a，除尘灰厂作为产品外售。 2、生活垃圾 主要为职工日常产生的生活垃圾，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，本次新增劳动人员10人，工程生活垃圾年排放量为1.5t/a。 在厂区内设置垃圾桶，对生活垃圾进行收集，定期运往环卫部门进行统一处理。 3、废机油、废机油桶 项目机械设备在进行检修保养时会产生的少量废机油、废机油桶，根据《国家危险废物名录》（2016），废机油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-214-08”，危险特性为TⅠ。本项目机油的用量约为0.03t/a，设备运行过程中会损耗一部分，机油需半年更换一次，项目产生的废机油量约为0.01t/a，危废间暂存，定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。 4、危险废物贮存处置要求 设1座危废暂存间，将危险废物采用专门的容器分类收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。危险废物暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定，建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮。 （1）一般要求 ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放； ②除规定外，必须将危险废物装入容器内； ③禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装； ④无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装； ⑤转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ⑥盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 （2）危险废物贮存容器 ①使用符合标准的容器盛装危险废物； ②装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器完好无损； ④装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）； （3）危险废物暂存区的设计原则 ①地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③设施内有安全照明设施和观察窗口； ④用以存放装载液体、半固态危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝； ⑤设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总量的1/5； ⑥不相容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。 （4）危险废物的堆放 ①贮存设施已经防渗，基础已经防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②贮存设施内有危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签； ③贮存设施封闭，以防尘、防日晒。 危险废物运输执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移联单管理方法》的相关要求。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到有效处置，对环境影响较小。 五、生态 本项目用地范围内不含有生态环境保护目标。 本项目应加强场区内绿化，并在厂界四周增加绿化林带，厂区内未绿化的进行硬化。 六、环境风险分析 1、风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用和贮运等过程，不会对周边大气、水环境造成影响。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，油类物质临界量为2500t，本项目设备维修过程中会产生废机油、废机油桶等废油脂，产生量约0.01t/a。Q值为0.000004，小于1，因此，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 2、风险工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险评价工作等级判定见下表。 表24 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 由上表可知，项目风险潜势为I类，只对项目环境风险进行简单分析。 3、环境风险识别 根据工程特点，项目环境风险识别情况如下： 表25 项目环境风险识别一览表 序号 物质 分布情况 可能影响途径 1 废机油 危废暂存间 废机油下渗 4、环境风险分析 造成地下水影响的风险源为危废暂存间，假定废机油包装桶破裂，造成废机油泄漏，且危废暂存间未进行防渗处理，则产生的废机油会下渗，对区域地下水造成影响。 5、风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措 ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修； ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ⑤及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放。 （2）应急处置 废机油泄漏处置；a.对包装容器进行堵漏，切断泄漏源；b.及时更换包装容器；c.采用吸油毡对废油进行处理，并及时将处理后的废物交有资质单位处置。 6、风险评价结论 综上所述，项目建设存在一定的环境风险，但建设单位只要按照要求严格设计施工，认真执行评价所提出的各项风险防范措施，并制定环境风险应急预案，严格遵守，可将上述事故发生的几率降至最低，风险事故的环境影响也可控 制在可接受范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输过程 | 扬尘 | 厂区道路、地面进行硬化，并对厂区道路及沿线公路定期洒水，及时清理路面。同时车辆加盖篷布，限制超载，限制车速，及时清洗轮胎 | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1和表3规定的排放限值 |
|  | 原料、成品堆存 | 粉尘 | 设置全封闭原料库、成品库 |  |
|  | 上料 | 粉尘 | 对上料口进行半封闭，同时铲装过程位于全封闭车间内操作 |  |
|  | DA001颚式筛分破碎排放口 | 粉尘 | 全封闭车间，设置2台集尘罩和一台布袋除尘器进行收尘，废气经15m高排气筒外排 |  |
|  | DA002雷蒙磨、巴码克破碎筛分排放口 | 粉尘 | 全封闭车间，雷蒙磨通过吸尘管收集粉尘，巴马克破碎机及筛分机上设置集尘罩，共2台，粉尘经收集后通过一台布袋除尘器处理，废气经15m高排气筒外排 |  |
|  | 皮带输送 | 粉尘 | 皮带全封闭，同时采用圆筒竖状彩钢板设置出料口，以减少落料点高度 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 SS、氨 氮等 | 水量小，水质简单，直接泼洒抑尘 | / |
|  | 初期雨水 | ss | 厂区低洼处设置200m3初期雨水收集池，经沉淀后泼洒抑尘 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选择低噪声设备，进行基础减震，隔声、绿化降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 除尘灰厂作为产品外售；生活垃圾由垃圾桶集中收集后由当地环卫部门定期统一处理，项目设1个5m2危废暂存间，废机油经密封容器收集后储存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 本项目应加强场区内绿化，并在厂界四周增加绿化林带，厂区内未绿化的进行硬化 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识； ②加强对设备或设施的维护管理，避免设备故障，一旦发现要及时检修； ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废暂存间，对地面进行防渗，设置围堰等； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查； ⑤及时交有资质单位处置，避免厂内长期存放 |
| 其他环境 管理要求 | 1）环境管理要求 （1）环境管理的执行标准 应执行环评报告和当地环保部门确定的各项标准。 （2）环境管理方法 环境管理水平的高低直接关系到污染的轻重程度。通过类比调查同类工程的环保管理经验和有关资料，建议采用如下方法： ①行政手段 将环境保护列入岗位责任制，纳入日常工作，以行政手段督促、检查和奖惩，促使各部门和岗位按要求完成环境保护任务。 ②技术手段 在工程设计和设备选择等工作中，把环境保护的要求考虑在内。 ③教育手段 通过环境教育，提高全体职工的环保意识和技术水平，自觉控制人为污染。 ④建立台账管理制度 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策，本项目在正常营运期间产生的废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可稳定达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置。建设单位需及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，且本项目在落实本评价报告中所提出的各项环保措施的前提下，保证所排污染物达标排放，同时加强管理，从环保角度考虑，代县益民耐火材料厂新建设年产5万吨耐火材料项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.718/a |  | 0.718/a | 0.718/a |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

职工生活用水

道路洒水抑尘

绿化用水

0.06

0.3

0.24

0.99

0.75

0.14

0.14

1.19

新鲜水

职工生活用水

道路洒水抑尘

0.06

0.3

0.24

0.99

0.75

1.05

新鲜水

原料

粉尘

斗提机

雷蒙磨

旋风下料机

成品（袋装入库）

粉尘、噪声、固废

粉尘

装载机

粉尘、噪声

噪声

噪声

原料

粉尘

巴码克机

筛分机

成品（袋装入库）

粉尘、噪声、固废

粉尘、噪声、固废

粉尘

筛上物

粉尘、噪声

装载机

鄂式破碎机

筛分机

成品（袋装入库）

粉尘、噪声、固废

粉尘、噪声、固废

粉尘

筛上物

原料

粉尘

装载机

粉尘、噪声

·f