代县工业园区35KV线路建设工程项目

一、项目名称：代县工业园区35KV线路建设工程项目

二、项目承办单位：代县生态文化旅游园区管委会

三、项目承办单位简况

代县生态文化旅游园区管委会为代县人民政府派出机构，正科级建制，主要职责：受县人民政府委托，负责全县规划区内产业开发、产业发展的组织协调、管理、服务等相关工作。

- 项目概况

（一）项目内容

1.项目背景：

代县工业园区是山西经济转型与脱贫攻坚的大背景下，代县设立的专门用于引进工业企业在代县投资设厂，促进代县经济发展的园区。总规划面积 19.35k㎡，占全县国土面积的 1.14%。工业园区范围北至 251 省道和大西高铁，西至县界，东至上沙河村和西瓦窑头村，南至繁河高速。

根据代县工业园区鼓励投资政策，对符合入区条件的投资项目园区提供自来水、天然气及电力和土地自然地貌平整“三通一平”标准 配套的规定，该项目为久力新型材料有限公司机械制造分厂项目的电力标准配套工程。

根据久力机械分厂的用电负荷统计，该厂有 20 吨精炼炉、15 吨 电弧炉、酯硬化混砂机等大容量冲击负荷，只有新建厂用 35kV 变电站, 并由专线供电，才能满足该厂负荷供电需求。

2.项目建设内容及规模

本工程项目由代县 220kV 变电站起，至代县工业园区规划钢钛街与安和路交叉口东南角止，范围内新建 35kV 送电线路所有工程内容。全长 8.29 公里，路全线位于代县境内，所经地形均为平地，交通运输便利。其中架空线路路经长7.65 公里，采用 JL/G1A-300/40 型钢芯铝绞线；电缆线路路经长 0.64公里，采用 ZC-YJV62-26/35-1×400 型交联聚乙烯阻燃非磁性铠装电力电缆。本工程共用杆塔 45 基，其中铁塔 29 基（直线塔 18 基、 耐张塔 11 基），钢管杆 16 基（直线钢管杆 8 基、耐张钢管杆 8 基）。3.6.4 代县 220kV 站扩建 35kV 间隔 1 个。

（二）项目投资估算（元）

项目总投资1亿元，独资、合资、合作或其他方式均可。

（三）项目配套条件

交通条件：工业园区交通便利，西大运高速直连大同与运城，208国道和108国道在园区中心交汇。蒲铁路取过境直连大同与太原。交通十分便利，非常有利于企业开展相关运输业务。

（四）项目市场预测及效益分析

园区35KV线路建设工程是园区基础设施建设非常重要的一部分，建成后可大大便利园区企业的生产生活。

五、项目进展情况

(一)政策:

2004 年 3 月，温家宝总理在政府工作报告中，首次明确提出促进“中部地区崛起”。“十二五”时期，产业结构调整和消费结构升级，中央加强对中部地区的扶持力度，支持中部建立先进制造业基地，支持中部加快老工业基地改造等优惠政策相继出台。

《山西省主体功能区规划》将我省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域(重点生态功能区)、限制开发区域(农产品主产区) 和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。按照《山 西省主体功能区规划》，代县作为属于省级限制开发的农产品主产区，主体功能是提供农产品，但也允许适度进行工业化城镇化开发，因此，工业园区属于符合国家、产业政策及山西产业规划。

园区35KV线路建设工程属于园区内部的公共服务建设，符合国家、产业政策及山西产业规划。

（二）核准（备案）：已备案

(三)土地、环保:

是否符合国家土地政策及及环保规定，是否经相关国土部门及环保部门初审认可:非农业项目选址具否经国土、环保、城建规划等部门初审同意。

线路过境对土地、环保无影响。符合国家土地政策及及环保规定，正在办理土地环保手续；

(四) 项目可行性研究报告及项目建议书

项目可行性研究报告及项目建议书正在编制中。

(五)项目前期进展情况：其他，正在办理前期相关手续。

六、拟引资方式(合资、合作、独资及其它)：项目总投资1亿元，独资、合资、合作或其他方式均可。

七、招商方向: 资金、 人才、技术

八、联系人姓名及电话:

联系人:薛晓龙

手机:13803445685