代县双立选厂铁精矿节能环保管道输送项目

一、项目名称：代县双立选厂铁精矿节能环保管道输送项目

二、申报单位：代县双立选厂

三、申报单位简况

代县双立选厂在2012年成立，为普通合伙企业，注册资本1000万元，主要经营铁矿粉销售、磁选铁精矿粉选矿厂采用磁选法生产工艺，生产规模为年处理原矿石70×104t，选矿比2.5，年排尾矿量42×104t/a（31.1×104m3）。

四、项目概况

（一）项目内容

代县双立选厂铁精矿矿浆管道输送项目起点位于矿区选厂，北纬39°5'44.29"、东经113°8'25.78"地理高程1150米。项目终点位于久力球团厂，北纬39°7'1.72"、东经113°2'41.06"地理高程887米。管道总长度9810米，管道输送铁精粉矿60万吨每年，新建铁精矿矿浆浓缩、调配和配料系统，和一根运量60万吨的输送管道

（二）项目投资估算（万元）

本项目建设总投资费用约2832.9万元。工程部分投资为2417.3万元，工程预备费241.73万元，其它费用173.87万元。资金来源：企业自筹

（三）项目配套条件

本项目野外管道除穿越河流段外均采用地埋铺设，结合2019年预测消费量，管道年运输矿量，矿浆实验数据及管道运行中的各项安全经济指标，经优化选定矿浆管采用Ф219管径，回水管道采用可DN200管径满足项目生产工况。由于长距离矿浆管道顺序输送工艺的特殊性和重要性，建立稳定、可靠、不间断的通信系统极为重要。考虑本工程各站场的通信需求，需设置一套经济可靠的通信系统来满足浓缩供料系统，选厂浓缩泵送系统、中途管道输送监测系统、管道末端阀站和回水泵站，包括球团厂的脱水，生产等各子系统等自动化数据传输、生产调度、行政管理等具体通信要求。

根据系统传输对通信保障的要求和管道途经地区的实际情况，VSAT卫星通信及微波通信从其通信可靠性、传输容量及长期运营经济性考虑，均不宜作为主用信道。光纤通信系统稳定可靠，所以本项目设计和管道同沟埋设1根24芯光缆来完成整个管道输送系统的通讯任务。管理控制中心建于球团厂，届时不仅管道输送的监控调度，整个矿区选厂的分系统均可通过富余通道接入监控中心，实现采、选、管输、球团的集中化管理和监控。本工程首站、末站，生产用电为二级负荷，其余均为三级负荷。用电负荷主要包括各站场的工艺设备、自控、供水、通信等岗位的动力负荷、照明负荷，以及相关生活和公共设施的动力和照明负荷。首站最大用电负荷约135Kw，可由选场接入；终端阀站和回水泵站最大用电负荷约416Kw，由球团厂供给。给水；管道首站生产用水由选场补给，生活用水选场给水管网引入，排水；首站设综合排水管渠系统，生产水及雨水排入选场管网，生活用水排入选场污水处理系统。管道沿线特殊地段，监测站等新建排水渠管，排入就近河渠或现有排水系统。

(四)项目市场预测及效益分析

本次“管道输送项目”符合现行产业政策和地方发展规划。项目建设采用了先进的工艺技术和设备，符合清洁生产要求，项目建成后，按年运输60万t计算，从选厂到球团厂汽车运输完全成本为6.5元/t，年运输总费用约为390万元；管道运输单位产品为1.89元/ t，年净节约成本为276万元。汽车运输倒运有2‰～5‰的路耗（粉状物料的泼洒、遗漏），年运输60万吨高品位铁精矿，企业最少可合计节约原料1200吨，间接创造价值约81元。对比分析，管道年运输60万吨，比汽车运输年创收综合经济效益约360万元。本项目按节约成本推算投资回收期约为7年。

五、项目进展情况

（一）政策：此项目符合国家、产业政策及山西省产业规划；

（二）核准（备案）：已申报，已备案；

（三）土地、环保：符合国家土地政策及环保规定。

（四）项目可行性研究报告及项目建议书已完成。

（五）项目前期进展情况：未开工

六、拟引资方式: 合资、合作.

七、招商方向：资金.

八、申报单位联系方式

地址：代县聂营镇黑石沟  联系人：于国生

手机：18635034388      电子信箱：316310887@qq.com