项目编号：2016ZXG—99

代县环境卫生专项规划（2016-2020）

山西省城乡规划设计研究院

2017年6月

目  录

第一章  总则	1

第二章  生活垃圾收运处置规划	1

第三章  建筑垃圾收运处置规划	3

第四章  餐厨垃圾收运处置规划	4

第五章  医疗垃圾收运处置规划	4

第六章  大件垃圾收运处置规划	4

第七章  保洁规划	5

第八章  公共设施规划	5

第九章  环境卫生应急规划	6

第十章  环卫管理规划	6

第十一章  规划实施	7

第十二章  附则	7

第一章  总则

第一条  为了配合《代县县城总体规划》（2005-2020年）的实施，科学指导代县环卫设施的建设，编制本规划。

第二条  本规划范围为代县县域整个行政辖区范围，适用于指导代县县域的环卫设施、收运体系、环卫机构、处理设施的建设。

第三条  本规划与代县县城总体规划一致，规划期限为2016年～2020年。

第四条  本规划主要依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国固体废弃物环境污染防治法》《中华人民共和国可再生能源法》《城市市容环境卫生管理条例》《城市环境卫生设施规划规范》《城镇环境卫生设施设置标准》《代县县城总体规划》与《代县县域农村生活垃圾治理专项规划》等法律法规及相关规划编制。

第五条  本规划目标为建成覆盖全县的生活垃圾收运系统，完善生活垃圾无害化处理设施，规范建筑垃圾和粪便管理预处理体系，实现全县环卫公共设施全覆盖，建立全方位的环境卫生清洁管理体系。主要规划指标见下表。

表1  代县环境卫生规划目标

| 发展目标项目 | 发展目标（%） |
| --- | --- |
|  | 2020年 |
| 生活垃圾 | 分类收集覆盖率 | 50 |
|  | 密闭化运输率 | 100 |
|  | 无害化处理率 | 100 |
|  | 资源化利用率 | ≥15 |
| 垃圾、粪便运输作业机械化、半机械化率 | 100 |
| 粪便无害化处理率 | ≥80 |
| 建筑垃圾集中处理率 | 100 |
| 医疗垃圾无害化处理率 | 100 |
| 道路清扫机械率（县城） | ≥60 |
| 水冲式公厕普及率（县城） | 100 |
| 垃圾分类率 | 县城 | ≥60 |
|  | 乡镇 | ≥80 |

第二章  生活垃圾收运处置规划

第六条  代县实行生活垃圾分类收集处理处置。县城生活垃圾分为：有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾、其他垃圾四类。县城以外生活垃圾分为：可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、渣土和其他垃圾五类。

第七条  生活垃圾收运设施应适应分类收运的需要，县城和农村采用不同的收运模式。

1、县城生活垃圾收运模式

有害垃圾：由居民自行投放至有害垃圾收集容器（设于垃圾收集点），集中存放在垃圾收集点的专用容器，设专用车辆收运至县危险废物处置中心或危险品暂存库，最终进入省管危险废物处置中心。

可回收垃圾：由社会化服务回收利用。

厨余垃圾：由居民将其投入生态环保桶，再由厨余垃圾吊装车辆定时收运，运至厨余垃圾处理厂。

其他垃圾：先收集进入垃圾收集点的垃圾桶内，由后装式压缩车收集运至县城生活垃圾填埋场。其中：

（1）居民生活垃圾全部采用袋装收集的方式，自行投放至垃圾收集点。

（2）沿街门店商业垃圾采用上门袋装收集，由环卫工人在指定的时间上门收集垃圾，其余时间门店垃圾一律不能放置在街道上。

（3）企事业单位垃圾采用单位自行袋装收集。企事业单位在内部自行将袋装化的垃圾送入单位设置的垃圾收集点，其后再由环卫部门上门将垃圾收运至垃圾填埋场。

（4）道路清扫垃圾由环卫工人清扫收集至附近垃圾收集点，再由环卫部门将垃圾收运至垃圾填埋场。

2、县城以外生活垃圾收运模式

可回收垃圾：由社会化服务回收利用。

厨余垃圾：旱厕农户厨余垃圾可与农户家中粪便垃圾一并处理；水厕农户厨余垃圾村里统一收入各村垃圾收集点厨余垃圾专用桶，由村农用车直运至村内堆肥点堆肥。

有害垃圾：由村民自行投放或保洁员上门收集至村内有害垃圾收集容器，再由其他垃圾压缩收集车配备专用容器收运至县危险废物处置中心或危险品暂存库，最终进入省管危险废物处置中心。

渣土垃圾：采用“户分类、村收集、（乡）镇处理”模式，首先可用来农村旱厕的垫料，作为废弃坑塘沟壑填平、道路垫土等材料使用，多余部分由村里统一收集渣土至各村收集点渣土桶内，然后由各乡镇渣土翻桶车将渣土直接运至乡镇的渣土场。

其他垃圾：各户配分类垃圾桶，保洁员上门定时定点分类收集后，运至村垃圾收集点，再分别采用以下两种模式：

（1）直运模式：离生活垃圾处理场距离≤10公里的乡村，由乡镇密闭压缩清运车辆将村垃圾收集点其他垃圾直运至各分区生活垃圾填埋场进行卫生填埋。

（2）转运模式：离生活垃圾处理场距离＞10公里的乡村，由乡镇密闭压缩清运车辆将村垃圾收集点其他垃圾运至乡镇级转运站，压缩减容，再由勾臂车转运至县各分区生活垃圾填埋场。

第八条  垃圾收集点采用不同方式进行布置，其中：

1、县城生活垃圾收集点采用容器间的方式布置于居民区、市场、企事业单位，垃圾收集点服务半径不超过70米。在居住区内，每4幢多层住宅设置一个垃圾收集点。垃圾收集点内设置分类垃圾桶，并且垃圾桶用不容颜色区分。垃圾收集点不得设置在城市主要交通道路及其人行道上。

2、县城以外每个村庄400人建设一处生活垃圾收集点，每个村庄至少建设一处生活垃圾收集点，配置分类垃圾桶。生活垃圾收集点选用简易型，应设屋顶盖板或加设雨蓬、地面硬化。形式宜以县为单位相对统一，屋顶盖板等材质宜采用防腐材质。

第九条  县城以外规划8座垃圾转运站，详情见表2。

表2  代县县城以外垃圾转运站规划一览表

| 序号 | 转运站 | 服务范围 | 建设规模（吨/天） | 转运距离（km） | 占地面积 (m2) | 拟选地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阳明堡镇转运站 | 阳明堡镇镇域 | 45 | 12 | 1000 | 南关村 |
| 2 | 峨口镇转运站 | 峨口镇镇域 | 52 | 12 | 1000 | 峨西村 |
| 3 | 聂营镇转运站 | 聂营镇镇域 | 24 | 10 | 800 | 聂营村 |
| 4 | 滩上镇转运站 | 滩上镇镇域 | 10 | 27 | 800 | 滩上村 |
| 5 | 峪口乡转运站 | 峪口乡乡域 | 33 | 13 | 800 | 峪口村 |
| 6 | 上磨坊乡转运站 | 上磨坊乡乡域 | 22 | 10 | 800 | 上磨坊村 |
| 7 | 胡峪乡转运站 | 胡峪乡乡域 | 10 | 9 | 800 | 胡峪村 |
| 8 | 雁门关乡转运站 | 雁门关乡乡域 | 12 | 10 | 800 | 殿上村 |

第十条  规划2座垃圾填埋场，其中现有县城垃圾填埋场日处理规模扩建至270t/d，库容扩至150万m3，占地面积扩建至16ha，用于收纳县城和阳明堡镇、滩上镇、新高乡、峪口乡、雁门关乡的生活垃圾。另一座为新建垃圾填埋场，位于枣林镇何家寨村，收纳峨口镇、聂营镇、枣林镇、上磨坊乡、胡峪乡的生活垃圾，库容95万m3，占地面积6.4ha，日处理规模121t/d。

第十一条  规划新建一座厨余垃圾处理厂，位于县城垃圾填埋场东侧，用于处理生活垃圾中的厨余垃圾，日处理规模40t/d，占地面积0.5ha。县城外各村布置一处厨余垃圾堆肥点。

第十二条  规划各乡镇建设一处渣土场，建设标准参照《建筑垃圾处理技术规范》。详见表3。

表3  代县各乡镇渣土场规划一览表

| 序号 | 名称 | 建设规模t/d | 占地面积m2 | 拟选地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上馆镇渣土场 | 15 | 7500 | 大烟旺村 |
| 2 | 阳明堡镇渣土场 | 33 | 16500 | 阎家寨村 |
| 3 | 峨口渣土场 | 39 | 19500 | 沟子村 |
| 4 | 聂营镇渣土场 | 16 | 8000 | 窑子村 |
| 5 | 枣林镇渣土场 | 9 | 4500 | 东马村 |
| 6 | 滩上镇渣土场 | 7 | 3500 | 高凡村 |
| 7 | 新高乡渣土场 | 27 | 13500 | 口子村 |
| 8 | 峪口乡渣土场 | 24 | 12000 | 峪口村 |
| 9 | 上磨坊乡渣土场 | 16 | 8000 | 西若院村 |
| 10 | 胡峪乡渣土场 | 7 | 3500 | 胡峪村 |
| 11 | 雁门关乡渣土场 | 9 | 4500 | 殿上村 |
| 合计 | 202 | 101000 |  |

第三章  建筑垃圾收运处置规划

第十三条  建筑垃圾处理以建设项目回用为主，填埋场集中消纳为辅，且注重建筑垃圾源头消减和回收利用。

第十四条  多余建筑垃圾直运至距离规划代县建筑垃圾填埋场。非建筑垃圾不得进入建筑垃圾填埋场。

第十五条  建筑垃圾收运应符合以下要求：

1、建筑工地管理应符合《建筑工地现场环境与卫生标准》要求，施工场地应设置临时生活垃圾收运设施和临时车辆冲洗设施。

2、在建筑施工过程中应配置垃圾分类集装箱，实行分类收集，可回收垃圾进入废品回收系统，生活垃圾送入生活垃圾处理厂（场），建筑垃圾运往建筑垃圾填埋场。

3、建筑垃圾全面实施密闭化运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。

4、建筑垃圾必须由取得许可证的专业部门（公司）和专用车辆统一运输。

第十六条  规划设置一处建筑垃圾填埋场，位于县城北部花彪嘴村的沟壑内。库容为30万m3，占地面积0.3ha。

第四章  餐厨垃圾收运处置规划

第十七条  餐厨垃圾收运应遵循以下规定：

1、餐厨垃圾必须由取得许可证的专业公司进行回收处置，禁止其他机构和个人非法回收。

2、餐厨垃圾应单独收集，应采用专用车辆密闭化运输。

3、餐厨垃圾收集容器、收运设备，应设置统一标识。

4、环卫等相关部门应制定奖惩制度。对于遵守餐厨垃圾收运规定餐饮企业应给予奖励，对于不遵守规定私自处理的餐饮企业予以重罚。

第十八条  县城垃圾填埋场东侧设置餐厨垃圾处理场，规模为40t/d，占地面积0.36ha。

第五章  医疗垃圾收运处置规划

第十九条  医疗垃圾须由取得许可证的专业部门收集，实行医疗垃圾统一集中收运，严禁其他机构和个人非法收运和处理处置。

第二十条  医疗垃圾收运车辆应统一标识，单独、密闭运输。收运时间应避免上下班高峰期，路线尽量避开交通繁忙地段。

第二十一条  医疗垃圾由专业机构收集后，运往忻州市的医疗垃圾处置中心集中处理处置。

第六章  大件垃圾收运处置规划

第二十二条  大件垃圾分为木质类大件垃圾和电器类大件垃圾。木质类大件垃圾粉碎后焚烧处理，电器类大件垃圾由专业公司折解后处理。

第二十三条  大件垃圾收运采用市场化运作模式，以预约上门收集为主，辅以定点投放的方式。

第二十四条  相关部门应制定政策，积极鼓励生产企业对大件垃圾回收回购。

第七章  保洁规划

第二十五条  城市道路实行分级保洁，保洁等级分为三级。一级街道包括规划快速路、县城主干道，二级街道为其余主干路和次干路，三级街道包括全部规划支路。

第二十六条  道路清扫保洁应遵循以下规定：

1、清扫作业应做到：一级保洁街道全天巡回保洁，路面应见本色；二级保洁街道主要路段巡回保洁，路面基本见本色；三级保洁街道定时保洁。

2、冲洗作业应做到：一级保洁街道每天3次，二级保洁街道每天2次，三级保洁街道每天1次，覆盖率100%。

3、喷雾降尘作业应做到：一级保洁街道和二级保洁街道每日3次；三级保洁街道每日2次作业，覆盖率100%。

第二十七条  大型文化娱乐场所、主要交通集散地、大型购物展销商场参照一级保洁标准；中小型娱乐场所、普通交通集散场地、住宅小区、工业厂区，菜市场等参照二级保洁标准；露天菜场参照三级保洁标准；

第二十八条  代县县城道路旁设置废物箱，设置间距应遵循以下规定：

1、商业、金融业街道：50m；

2、主干路、次干路、有辅道的快速路：100m；

3、支路、有人行道的快速路：200m；

4、广场按每300m2设置一处。

环卫作业应采用再生水或其他非常规水源，再生水供水管网中应设置环境卫生作业专用供水器，供水器的位置间隔不大于1200m。

第八章  公共设施规划

第二十九条  县城规划新建公共厕所13座，其中独立式公厕5座，附建式公厕8座，公厕实现设置密度2座/km2。按照500m设置一个厕所引导牌的原则，共设置厕所引导牌约104个。

第三十条  公共厕所的建设应遵循以下规定：

1、位于商业金融、文化娱乐等区域的社会厕所须全部对外开放。商业建筑应按照规划要求建设附建公共厕所；

2、古城保护区、商业金融区、行政金融区、广场、主要街道等其它环境要求高的区域须配套建设一类公共厕所；

3、一般街道和其他地区须配套建设二类厕所；

4、居住用地公厕设置密度为4座/km2，公共管理与公共服务用地和商业服务业设施用地公厕设置密度为8座/km2，工业、仓储用地、公用设施用地公厕设置密度为2座/km2，交通设施用地、绿地公厕设置密度为5座/km2；

5、公共厕所应以附建式公共厕所为主，独立式公共厕所为辅；公共厕所应按照《城市公共厕所设计标准》设计建造；

6、应设置明显、统一、含夜间照明的公共厕所标志或厕所导向标志；

7、独立式公厕与环卫工人休息场所合建，占地为400m2；

8、附建式公厕，其等级应不低于其所附建筑物本身的标准，宜设置在建筑物底层，有单独的入口及管理室，应结合主体建筑一并设计和建设。

第三十一条  独立式公共厕所应包含环卫工人休息场所，休息场所的建设标准应符合《城镇环境卫生设施设置标准》的相关规定。

第三十二条  规划在县城内设置2处停车场，其中一处和垃圾转运站合建，停车场占地3000m2，位于代县东部新城；另外一处与垃圾转运站合建，停车场占地均为1000m2，位于代县中部。停车场应设置环卫车辆清洗设施、车辆设备维修设施及其他附属设施。

第三十三条  县城内快速路、主次干道采用机械除雪，机械化除雪率达50%以上。

为了满足融雪需求，规划在代县东侧新建一座供配能力为250t/次的融雪剂供配站，考虑节约用地，融雪剂供配站与垃圾转运站合建，总占地面积均为500m2。

第九章  环境卫生应急规划

第三十四条  有关部门应编制环境卫生突发事件应急预案，明确突发事件应急处置措施，建立预警演练机制。

第三十五条  发生突发事件时，应采取如下应急处置措施：

1、接到灾害性天气通知后，垃圾收运作业单位应启动垃圾收运处置应急预案。

2、遇到突发事故造成生活垃圾处理处置场不能正常运转时，应将生活垃圾就近送至其他垃圾处理处置场进行处理。

3、疫区范围内的动物尸体、禽畜粪便、感染人群和高危感染人群产生的生活垃圾，应由卫生防疫部门消毒后，密闭收集运输至特种垃圾处理中心及时焚烧处理。

4、生活垃圾处理处置场不得接纳来自疫区范围内的动物尸体、禽畜粪便以及感染和高危人群的生活垃圾。

5、集会等垃圾高发时段，宜简单隔离，及时清扫现场，保持整洁。人流突增时，应增加临时移动厕所，同时要求附近建筑内的厕所对外开放。

6、发生渣土、泥浆、大面积油污等污染道路时，环卫部门应对污染产生原因进行快速调查取证，查找责任单位并责成其快速清除。一时无法查明的，按暴露垃圾处置办法，由环卫部门快速清除。在清除污染物同时，应及时派出人员、车辆，对清理后的道路进行清扫和冲洗。

第十章  环卫管理规划

第三十六条  按照现代化环卫管理的标准，实现环卫作业、办公、监控、指挥自动化和网络化管理。

第三十七条  通过运用GPS、GIS、RS和互联网等技术手段，整合代县市容环境范围内执法监督、交通监控、市政监测、应急处理、群众举报、考核监察等领域的信息化管理网络和数据资源，制订数据收集、传输、处理的标准和流程，搭建市容环境建设信息共享平台。

第十一章  规划实施

第三十八条  代县环卫设施实行统一规划、统一管理、统一建设、统一经营，提高建设和管理效率，充分体现环卫设施的社会效益，环境效益和经济效益。

第三十九条  环卫设施建设方案应报送示范区管委会规划管理部门审查。经审查同意的建设方案在实施过程中不得随意变更。

第四十条  做好代县环境卫生专项规划的宣传及公众参与工作，强化群众对规划实施重要性的认识，提高遵守和执行规划的自觉性，鼓励群众积极参与环境卫生规划的监督和管理。

第四十一条  代县县域工业垃圾应按照“谁污染、谁治理”的原则，由入住企业按照相关标准自行处理，相关部门负责监督管理。

第十二章  附则

第四十二条  本专项规划由文本和图册部分组成，两者具有同等法定效力。说明书是文本的解释和说明。

第四十三条  本规划中黑体加下划线“    ”部分为强制性内容，必须严格执行。

第四十四条  本专项规划自批准之日起实施。

第四十五条  本专项规划由代县规划管理部门负责解释。

图  纸  目  录

01 区位分析图

02 县域环卫设施分布现状图

03 县城环卫设施现状图

04 县域环卫设施分布规划图

05 县城环卫设施规划图

06 公厕分布及服务范围规划图

07 道路保洁等级划分规划图